муниципальное казённое  учреждение дополнительного образования Оричевский районный Дом детского творчества  Кировской области

Эколого-валеологический мониторинг

пришкольной территории

Выполнила:

ученица 10 класса

Шубина Елена

Руководитель:

Учитель биологии-экологии

Панагушина Е.А.

п. Оричи

2007г.

Содержание

.Введение

1. Теоретическая часть

1.1. роль транспорта в загрязнении атмосферы…………………………………5

1.2. Основные загрязнители   окружающей среды……………………………..6-8

1.3. Значение и функции зелёных насаждений в создании микроклимата…..9-15

2. Методика исследования…………………………………………………………16

2.1. Составление схемы пришкольной территории………………………………17

2.2. Методика учёта транспортных потоков……………………………….…18-19

2.3. Методика комплексной оценки экологического состояния пришкольной территории……………………………………………………………..…………..20

2.4. Определение видового состава и инвентаризация зелёных насаждений пришкольного участка…………………………………………………………….21

2.5. Оценка деревьев по внешним признакам визуальной шкалы……………..22

2.6. Оценка зелёных насаждений по трёхбалльной визуальной шкале………..23

3. Результаты исследования

3.1. Результаты исследования автотранспортной нагрузки………………….....24

3.2. Результаты расположения школы в сравнении с санитарно-гигиеническими нормами…………………………………………………………………………….25

3.3. Результаты комплексной оценки экологического состояния пришкольной территории………………………………………………………………………….27

3.4. Результаты визуальной оценки растений микрорайона школы……………28

3.5. Результаты инвентаризации зелёных насаждений………………………….30

3.6. Результаты экспертизы эколого-валеологических условий пришкольной территории………………………………………………………………………….31

4. Заключение……………………………………………………………...……35-37

5.Список литературы………………………………………………………………38

6. Приложения (№1-15)………………………………………………………...39-54

Введение.

Мониторинг – комплексная система наблюдений; оценки и прогноза, изменения состояния окружающей среды под влиянием антропогенных факторов.

Объектом нашего эколого-валеологического мониторинга является пришкольная территория и микрорайон прилегающей территории. Работа проводилась с 2002-2006 год. В работе приняли участие учащиеся с V – XI класс. Данную работу учащиеся выполняли индивидуально и в микрогруппах. Нами были выбраны основные направления исследования.

Эколого-валеологическая роль растений в окружающей среде, V-VI классы.

Эколого-валеологическая экспертитза условий пришкольной территорий, VII-IX классы.

Составление паспорта зелёных насаждений пришкольной территории, X-XI классы.

Сравнение и сопоставление результатов работы с V-XI классы.

# ЦЕЛИ РАБОТЫ:

# Экспертная оценка условий пришкольной территории, микрорайона школы и изучение динамики (положительной или отрицательной) их изменение с течением времени;

# Развитие и совершенствование умений реализации исследовательских проектов, навыков обобщения и графической интерпретации результатов работы;

# Развитие творческих способностей учащихся при составлении и внедрении проекта.

# ЗАДАЧИ:

- Овладеть научными методами исследования.

- Изучить влияние автотранспортной нагрузки на зелёные насаждения территории школы и микрорайона.

- Составить план-схему территории и паспорта зелёных насаждений.

- Оценить микроклимат микрорайона школы.

- Обобщить данные наблюдений за пылевым загрязнением пришкольной территории и по учёту автотранспортной нагрузки.

- Сформулировать выводы о влиянии автотранспортной нагрузки и роли зелёных насаждений в оздоровлении окружающей среды.

1.Теоритическая часть.

1.1. Роль транспорта в загрязнении атмосферы населённых пунктов. Воздействие транспорта на окружающую среду чрезвычайно многогранны.  Автомобильный транспорт является одним из главных источников загрязнения воздуха в посёлках. Загрязнение происходит  по трём основным направлениям: отработанные газы через выхлопные трубы, картерные газы, испарение топливом.

Автомобильный транспорт. Автотранспорт имеет самые высокие потребности в площадях, отведённые под его нужды городские территории достигают 25-30 %. Значительные территории, занимаемые автодорогами, стоянками, автобазами, покрытые асфальтом и бетоном, препятствуют нормальному впитыванию почвой дождевых вод, нарушают баланс грунтовых вод. По причине активного использования солей для борьбы с обледенением городских дорог происходит долговременное засоление почв на обочинах, приводящее к гибели растительности, часть солей смывается поверхностными стоками и загрязняет большее пространство. Автотранспорт – один из самых крупных потребителей воды, используемой для различных технических целей – охлаждение двигателей, мойки автомобилей и т.д.

Самый мощный поток воздействий – загрязнение автотранспортом окружающей среды, в первую очередь воздушного бассейна.

Среди загрязнителей лидируют оксид углерода и углеводороды, доля которых резко возрастает при работе двигателя на малых оборотах, при старте или увеличении скорости, что наблюдается во время «пробок» и у светофоров. Весьма опасная составная часть выхлопных газов автомобилей – соединение свинца, который используют в качестве добавки к бензину. Городская пыль может содержать до 1% свинца. Велико загрязнение и другими тяжёлыми металлами – цинком, никелем, кадмием. Они содержатся не только в выхлопах, но и в отходах автомобильных шин: на некоторых автомагистралях Европы масса резиновой пыли доходит до 250 кг на каждый километр дороги в год.

Водные загрязнения включают стоки с автобаз, моек, бензоколонок, дорог, содержащих в больших количествах нефтепродукты, моющие средства, тяжёлые металлы и др. Естественно, что воздушные выбросы и стоки загрязняют остальные компоненты природных комплексов.

# 1.2. Основные загрязнители окружающей среды.

| Виды загрязнителей. | Основные источники загрязнения. | Возможное влияние на состояние атмосферы. |
| --- | --- | --- |
| Оксид серы (IV), сернистый газ. Ртуть. Свинец. Оксид углерода (II),угарный газ. Полициклические углеводороды (бензопирен). Радиация. | Сжигание топлива, металлургия. Разработка ртутьсодержащих руд, производство хлора, соды, ряда пестицидов, свалки. Транспорт, металлургия. Сжигание топлива, транспорт. Химическая промышленность, сжигание топлива, транспорт, курение. Естественный (в основном, радоновый фон) и искусственный фон (медицинское обслуживание, АЭС). | Изменение климата, образование «кислотных осадков», обострение респираторных заболеваний у человека, вред растениям, разъедание строительных материалов и некоторых тканей, усиление коррозий металлических конструкций. Накопление в организмах по пищевым цепям. Накопление в организмах по пищевым цепям. Изменение климата, нарушение теплового баланса верхней атмосферы. Изменение климата, состояние озонового слоя, негативное влияние на здоровье человека. Злокачественно новое образование и генетические мутации. |
| Источники загрязнения | Количество загрязнителей (млн. т.) |
|  | СО | Твёрдые частицы | Оксид серы | Углеводороды | Оксид азота | Итого |
| Наземный транспорт | 81,5 | 6,1 | 0,7 | 9,2 | 9,5 | 107,0 |

В отработанных газах двигателей содержится более 200 химических соединений и элементов, максимальное количество составляют оксид углерода, оксид азота, углеводороды, альдегиды и сажа. Большую роль играет структура автомобильного парка, т.е. количество карбюраторных (бензинных) и дизельных двигателей. Дизельные двигателей дают возможность получить относительно большие мощности, поэтому в грузовом и автобусном парке города они составляют от 20% автобусов до 35% грузовиков. Они расходуют на 25-30% меньше топлива, чем бензиновый такой же мощности, т.к. коэффициент полезного действия у дизелей выше (35-40% против25-30%). Дизельные двигатели выделяют гораздо меньше оксид углеродов и углеводородов, но больше сажи и сернистых соединений.

Выбросы вредных веществ карбюраторными и дизельными двигателями.

| Токсичные вещества | Карбюраторный двигатель | Дизельный двигатель |
| --- | --- | --- |
| Оксид углерода | 200 | 25 |
| Углеводороды | 25 | 8 |
| Оксиды азота | 20 | 35 |
| Сажа | 1 | 3 |
| Сернистые соединения | 1 | 30 |
| Всего | 247 | 102 |

В городских условиях от 30 до 40% общего времени движения транспорта составляет режим разгона и торможения, когда увеличивается расход топлива и выбросы в атмосферу. Поэтому изучение транспортных потоков в городе может помочь в улучшении дорожного движения.

При интенсивности движения 150-200 авт./час создаются опасные условия по уровню шума и загазованности в полосе 400-500м в каждую сторону от магистрали. При расходе бензина 0,1 л/км каждой машины на 1км магистрали выделяется до 40-60г свинца в час, из этого количества 80% рассеивается в полосе автомагистрали. Примерно 3,65 кг оксида углерода в сутки выбрасывается одним автомобилем. Даже грузовых автомобилей в выбросах оксид углерода 80%, поэтому важно снизить уровень загрязнения в первую очередь от грузового транспорта.

Уровень загрязнения воздуха зависит и от расхода топлива. Отечественные легковые автомобили расходуют около 10 л топлива на 100 км пробега. Средне тоннажные грузовики - 20-30 л, а тяжёлые – 40-50 л на каждые 100 км пробега. Важную роль играет регулировка двигателя. При неправильно отрегулированном карбюраторе выброс оксид углерода и других веществ повышается на холостом ходу от 5-7%  до 15%, одна неработающая свеча повышает расход топлива на 15-20%.

Санитарные требования по уровню загрязнения и шума допускают поток транспорта интенсивностью не более 200 авт./час при уровне шума 35-45 дБ.

Загрязнение воздуха выхлопами автомобиля отличается значительной неравномерностью в пространстве и во времени. Поэтому очень важен оперативный и детальный учёт интенсивности и структуры транспортных потоков в посёлке.

# 1.3. Значение и функции зелёных насаждений в создании микроклимата пришкольной территории.

XXI в. – век урбанизации, т.е. роста числа городов и количества городского населения. В связи с этим резко изменяются условия проживания людей. В городах человек стремится, как можно больше изменить окружающую среду с целью создания для себя комфортных условий. Однако такое изменение носит и отрицательные последствия. Город стал для многих людей почти единственной средой обитания. И эта среда в значительной степени отличается от естественной, к которой человек в течение длительной эволюции приспосабливался, как биологический вид. Низкое качество городской среды определяется разнообразными видами загрязнения и хозяйственной деятельностью человека в целом. В городе изменены практически все характеристики окружающей среды.

Согласно закона РФ «Об охране окружающей природной среды» (1992) зелёные зоны городов и населённых пунктов относятся к особо охраняемым природным территориям. Растительность на улицах городов, посёлков рассматривается, прежде всего, с точки зрения улучшения среды жизни для человека в гигиеническом и эстетическом отношениях.

Зелёные насаждения могут весьма эффективно влиять на температуру местности, влажность воздуха и почвы, объём испарений, возникновение воздушных потоков и в конечном свете на тепловой режим и микроклимат в целом.

Главные функции зелёных насаждений современного посёлка – санитарно-гигиеническая, рекреационная, структурно-планировочная, декоративно-художественная. Основными элементами озеленения являются парки, сады, территории жилых и промышленных районов, пришкольные участки.

В любом городе наблюдается загрязнение атмосферы, связанное с работой предприятий, автотранспорта, сжиганием отходов и другими источниками. Надо отметить, что пол основному составу воздух города мало отличается от воздуха естественных местообитаний: кислорода хватает для дыхания, а углекислого газа для фотосинтеза.

Главное отличие городского воздуха – содержание большого количества примесей-загрязнителей. Характер загрязнения и его уровень зависят от специализации и количества предприятий, состояния их природоохранного оборудования, от  автомобильного парка города, интенсивности транспортного движения, от месторасположения источников  загрязнения (внутри жилых кварталов и на окраинах). По оценкам некоторых ученых, на 1кв. км городской территории ежегодно выпадает до 20-30 т различных веществ. Это в 4-6 раз больше, чем в сельской местности. Воздух в городе загрязняется твёрдыми частицами, пылью, золой, сажей, аэрозолями, газами, дымом, цветочной пылью и т.д. Необходимо иметь в виду, что, попадая в атмосферу, различные вещества взаимодействуют между собой. В результате такого взаимодействия могут образовываться как более, так и менее  опасные для человека вещества. К сожалению, в большинстве городов  при оценке загрязнения атмосферы эти процессы не учитываются.

Среди веществ, поступающих в воздух городов, наиболее распространены : соединения серы, углекислый газ, соединения азота, углеводороды, тяжёлые металлы.

В этих условиях особую роль приобретает фильтрационная функция зелёных насаждений.

Дерево средней величины за 24 часа восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо для дыхания 3-х человек. За 1 тёплый солнечный день гектар леса поглощает из воздуха 220-280 кг углекислого газа и выделяет 180-200 кг кислорода. С 1 кв. м. газона до 200 л/ч воды, что значительно увлажняет воздух. В жаркие летние дни на дорожке у газона температура воздуха на высоте роста человека почти на 2,5 С ниже, чем на асфальтированной мостовой. Зелёные насаждения хорошо осаждают частицы пыли. Один гектар деревьев хвойных пород задерживает за год до 48 т пыли, а лиственных – около 100 т. Деревья с широкими кронами и кустарники, посаженные вдоль тротуаров, улучшают микроклимат улиц. Многие растения выделяют фитонциды. Активными источниками фитонцидов являются белая акация, берёза, ива, ель, тополь и др.

Зелёная листва, красочная гамма цветущих растений, их аромат, причудливая игра света и тени, успокаивающий шелест листвы – всё это создаёт у человека приятное ощущение покоя, снимает нервное напряжение, улучшает настроение.

Среди растений есть светочувствительные к загрязнению среды и есть более выносливые.

Наиболее газоустойчивые: берёза бородавчатая, тополь, ива белая, туя западная, клён ясенлистный, бузина, сирень, снежноягодник белый боярышник.

Достаточно газоустойчивые: барбарис, жимолость татарская, роза морщинистая, сирень венгерская, спирея, смородина золотистая, яблони ягодная и китайская, калина-гордовина, чебушник, ракитник, ель колючая.

Не газоустойчивы: ель, пихта, кедр, можжевельник, клён остролистный, черёмуха обыкновенная.

Древесно-кустарниковая растительность обладает избирательной способностью по отношению к вредным примесям в воздухе и в связи с этим – различной устойчивостью к ним.

Исследования учёных показали, что тополь бальзамический является наилучшим «санитаром» в зоне сильной загрязнённости. Хорошими поглотительными качествами обладают также липа мелколистная, ясень, сирень.

В зоне слабой загрязнённости большое количество соединений серы поглощают листья тополя, ясеня, липы, сирени; меньше – вяза, черёмухи, клёна.

Есть такое понятие - радиационная температура. Это сумма тепла от прямых солнечных лучей и излучения атмосферы. Так вот, деревья обладают способностью снижать уровень радиационной температуры. Причём  «способность» эта различна у деревьев различных видов. На поляне рядом с дубравой, например, Радиационная температура может достигать 60 С, а в тени дуба она почти  в двое меньше – 27-28 С. Примерно также снижают радиационную температуру липы, яблони, заросли сирени.

В городах тепловой режим складывается под влиянием многих факторов.  Из-за большого количества зданий разной высоты и других выступающих объектов поверхность города, в отличие от равнинной местности, способствует большему нагреванию, большему поглощению солнечных лучей городской территорией. Она работает как своеобразный калорифер, способствуя эффективному использованию солнечной радиации для нагревания больших объёмов воздуха. Кроме того, в городе работают промышленные предприятия, электростанции, отопление, которые также нагревают городскую атмосферу. Ночному излучению тепла с поверхности города препятствует «пылевая шапка».

Все эти факторы вместе взятые превращают города в своеобразные «острова тепла», как их называют специалисты. Сюда же можно отнести и потери тепла в жилых домах, нагрев стен зданий, большое количество заасфальтированных поверхностей. В жаркие безветренные дни в условиях города человек себя чувствует очень дискомфортно. Летом покрытие аллей, дорог, площадей, архитектурные сооружения сильно нагреваются и даже после захода солнца излучают тепло. Это также приводит к перегреву окружающей среды и повышению температуры. Чем меньше в городских районах зелёных насаждений, тем больше нагреваются эти районы, и тем тяжелее в них существовать человеку.

Благотворное влияние зелёных насаждений на радиационную температуру самым тесным образом связано с их способностью отражать солнечные лучи. А способность к отражению, в свою очередь связана с морфологическими особенностями древесных растений, в частности, размерами листовых пластин. Чем больше поверхность листьев, тем больше отражающая способность дерева, и наоборот. Поэтому наибольший эффект в защите от солнечной радиации дают посадки растений с широкими листовыми пластинами, таких как каштан, дуб, липа крупнолистная, клён остролистый и др. Разумеется, большое значение имеет и характер кроны деревьев.

Высаживая растения, обладающие высокой степенью отражения солнечных лучей, необходимо учитывать ориентацию стен зданий (школьных, например), различных построек, аллей, дорог. Если учесть все эти условия, то на территории озелененного объекта можно обеспечить оптимальный температурный (тепловой) режим.

Есть и другой аспект регуляции теплового режима с помощью зелёных насаждений. Растения, как известно, не только отражают солнечные лучи, но и поглощают энергию солнечного излучения, расходуя её на фотосинтез, испарения, поддержания собственной температуры. Зрелое дерево, например, способно транспирировать свыше 300 л воды  в день. В результате интенсивного испарения происходит охлаждение поверхности дерева и соответственно окружающей его среды. Испарение наиболее интенсивно идёт у таких деревьев как, липа, дуб, катальпа. Этот фактор также следует учитывать при озеленении.

Зелёные насаждения играют важную роль в увлажнении воздуха. Относительная влажность воздуха характеризуется степенью насыщенности его водными парами.

Нормальной считается влажность равная 50-70%. В крупных городах она снижается до 20%. Такая операция  приравнивается к так называемой атмосферной засухе. Зелёные насаждения благодаря большому испарению воды листьями способны увеличивать влажность вокруг себя до 30 %. Между тем такое повышение влажности соответствует понижению температуры примерно на 7 С. Влияние растительности на влажность воздуха распространяется на расстояние, равное 20- кратной высоте дерева.

Микроклиматические условия считаются благоприятными для человека при относительной влажности воздуха 30-70%.

Способность увлажнять воздух различна у деревьев различных видов.

Хорошие увлажнители – тополь, дуб, лиственница и др.

Чрезвычайно важное значение в оздоровлении окружающей среды имеет влияние растительности на ветровой режим города.

Каждый город имеет свой ветровой режим. Он зависит, прежде всего, от архитектурной застройки города. Городской ландшафт может, как замедлять, так и увеличивать скорость ветра, менять его направление. Высокие здания могут способствовать образованию нежелательных вихревых потоков, обтекающих стены здания. Движению воздуха способствует и различное согревание городских улиц, зданий. Своеобразие системы ветров в городе лучше всего выражено  на его окраинах, где равномерная высокая температура города (центра) резко сменяется более низкой  температурой  окрестностей. От сложившейся в городе системы ветров зависит и распространение различных загрязнений, переносимых с воздушными массами.

Над хорошо прогретыми открытыми пространствами воздух поднимается вверх, а на смену ему устремляется прохладный, увлажнённый, обогащённый кислородом воздух зелёного массива. Таким образом, возникают горизонтальные потоки воздуха, которые как бы проветривают  территорию, способствуют рассеиванию вредных примесей, снижению их концентрации. Кроме того, плотные древесно-кустарниковые  насаждения сдерживают сильные, шквальные ветры, способствуют их затуханию. Так, густая изгородь из боярышника снижает скорость ветра  почти в полтора раза.

Поэтому, изменяя скорость и направление  потоков воздуха , зелёные насаждения  улучшают воздухообмен  городских территорий , предохраняет человека от переохлаждения зимой, а летом от перегрева.

Растения являются хорошими собирателями пыли. На листовой поверхности (кроне) оседает пыли: тополь – 34 кг., клён – 33 кг., вяз – 23 кг., берёза – 1 кг., сирень – 1,5 кг., акация – 0,5 кг.

Таким образом, роль зелёных насаждений в повседневной жизни человека очень велика. И без них будущее человека  будет стоять под вопросом, так как именно  они избавляют нас  от вредного воздействия  окружающей среды.

2. Методика исследования

2.1. Составление схемы пришкольной территории.

а) Составьте карту микрорайона, включающего близко расположенные жилые дома, магазины, учреждения быта, автострады, парки, скверы, промышленные предприятия, бульвары и т.д.;

б) Отметьте на карте положение школы;

в) Измерьте с помощью рулетки или шагами расстояние до жилого ближайшего дома, магазина, предприятия быта, автострады, промышленного предприятия. Нанесите данные на карту и в таблицу.

По санитарно-гигиеническим нормам промышленные предприятия, бани, прачечные, ателье и т.п. должны находиться от границ школы не менее чем на 50 м, жилые дома не менее чем на 10 м, автострада не менее чем на 25 м.

г) На карте пришкольного участка отметьте следующие зоны:

- учебно-опытная зона (участки различных культур, цветочно-декоративные участки и т.д.);спортивная зона; зона отдыха; хозяйственная зона.

д) Результаты оценки занесите в таблицу:

| Производимые измерения | Полученные результаты | Санитарно-гигиеническая норма, (не менее), м |
| --- | --- | --- |
| Расстояние от границ школы до промышленных предприятий, магазинов, предприятий быта. |  | 50 |
| Расстояние от школы до жилых домов. |  | 10 |
| Расстояние от школы до автострады. |  | 25 (оптимальное 100) |

2.2. Методика учёта транспортных потоков

Для учёта автомобильных потоков в прилегающем к школе микрорайоне необходимо составить схему всех улиц, по которым разрешено движение транспорта. За тем выбирают нескольких улиц с незначительным, средним движением, с высокой интенсивностью движения автомашин.

На каждой выбранной улице намечается один или несколько створов наблюдения. Желательно, чтобы они попали на участки удалённые от перекрёстков и остановок транспорта, были удобны и безопасны для наблюдателей. Наблюдателей на каждый створ требуется двое. Первый учитывает машины, идущие из центра на окраину города (условно), второй – из окраинных районов в центр. При этом отдельно отмечают легковые, грузовые машины и автобусы.

Техника учёта проста. Ученик отмечает точкой или чёрточкой в соответствующей графе таблицы каждую проехавшую машину в том направлении, за которым он наблюдает.

Начало и конец своего наблюдения отмечает с точность до одной минуты.

Чтобы получить наиболее точную картину интенсивности движения, нам каждом створе нужно распределить наблюдателей на каждом створе так, чтобы их меняли каждые 1 – 1,5 часа. Опыт подобных наблюдателей показывает, что оптимально проводить учёт с 8.00 до 19.00. Если это невозможно из-за недостатка времени и людей можно ограничиться половиной или третью этого срока. Главное, чтобы даже укороченный период был непрерывным и полным. Следует предупредить наблюдателей, что нежелательно фантазировать и добавлять по памяти пропущенные машины. Конечно, школьники за 1 – 1,5 могут и отвлечься и пропустить несколько машин. Но в этом случае ошибка будет носить систематический характер и легко устраняется при обработке наблюдений.

Важно, чтобы на одних и тех же створах вели наблюдение:

а) в разное время дня;

б) в разные дни недели, но в одно и то же время, например с 9.00 до 13.00;

в) в разные сезоны года, но в одни и те же дни недели.

Первый вариант отразит суточные наблюдения, второй – недельные, а третий покажет сезонную динамику транспорта.

Первую половину дня транспортные потоки интенсивны, а после 20.00 идут на убыль. Недельная динамика движения характеризуется  спадом в середине недели и заметным уменьшением движения в выходные дни. В летний сезон пики суточной недельной динамики несколько отличается от зимних, выше и общая интенсивность движения.

Эти обобщённые знания могут служить ориентирами при постановке и обработке школьных наблюдений за транспортом. Рекомендуется на схеме улиц микрорайона линиями разной толщины показать  участки улиц с различной интенсивностью движения. Самые тонкие линии соответствуют интенсивности менее 50 авт/ ч, далее – 50-200 авт/ч, 200-500 авт/ч и более толстой линией можно показать улицы с интенсивным движением.

# 2.3. Методика комплексной оценки экологического состояния пришкольной территории.

# Защитная полоса пришкольного участка.

# С помощью рулетки произведите измерения основных показателей, характеризующих зелёную защитную зону пришкольной территории.

# Полученные данные занесите в таблицу.

| ИЗМЕРЕНИЯ | Полученные результаты | САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ (НЕ МЕНЕЕ),М |
| --- | --- | --- |
| Ширина защитной полосы из деревьев и кустарников; - на границе территории; - со стороны автомагистрали. |  | 1,5 6 |
| Площадь деревьев и кустарников по периметру крон, приходящаяся на одного учащегося (включая близ лежащие парки, скверы и т.д.), м2 |  | 50 |
| Расстояние от школы до деревьев |  | 10 |
| Расстояние от школы до кустарников |  | 5 |
| Расстояние между деревьями (узколистыми) |  | 5-6 |
| Расстояние между деревьями (широколиственными) |  | 8-10 |
| Количество деревьев на 1 га (100*100) |  | 90-150 |

# Отметьте на карте микрорайона с помощью условных обозначений зеленые насаждения, газоны пришкольной территории.

# Сделайте вывод о соответствии зелёной зоны вашей пришкольной территории по санитарно-гигиеническим нормам.

# 2.4. Определение видового состава  и инвентаризация зелёных насаждений пришкольного участка

Форма записи результатов обследования в полевом дневнике:

Дата обследования _______, номер учётного участка_______ .

| Вид насаждений (рядовая, групповая посадка) | Номер дневника | Порода (род, вид) | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м) | Коли – чество стволов | Состояние | Кол-во баллов по шкале визу – альной оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | хо- ро- шее | удо влет. | неуд. |  |

1. На основании рабочих карт учётных участков составляется общая карта зелёных насаждений объекта. При наличии технической возможности это рекомендуется выполнить при помощи компьютерной географицированной системы.

2. По данным  полевых дневников составляется паспорт объекта озеленения, в который включаются результаты обследования пол форме, приведённой в таблице, кроме того, по этим данным составляется сводная таблица, содержащая сведения об общем количестве деревьев по породам, диаметрам и состоянию.

3. Анализ полученных результатов, формулировка выводов и обобщений, рекомендаций  и предложений.

Паспорт зелёных насаждений объекта ________

Дата обследования_________________________

| № п/п | № учёт-ного участ ка | Вид насаж дений | № дерева на участ ке | Поро да | Диаметр ствола на высоте 1,3 м | Кол – во, шт. | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | хо ро шее | удов | Неуд. |  |

# 2.5. Оценка деревьев по внешним признакам визуальной шкалы.

| Балл | Характеристика состояния. |
| --- | --- |
| 1. | Здоровые деревья, без внешних признаков повреждения, величина прироста соответствует норме. |
| 2. | Ослабленные деревья. Крона изрежена, слабо ажурная, отдельные ветки усохли. Листья и хвоя часто желтым оттенком. У хвойных деревьев на стволе сильные смолотечения и отмирание коры на отдельных участках. |
| 3. | Сильно ослабленные деревья. Крона изрежена, со значительным усыханием ветвей, сухая вершина. Листья мелкие, светло-зелёные. Хвоя с бурым оттенком и держится 1 – 2 года. Прирост уменьшен или отсутствует. Смолотечение сильное. Значительные участки коры отмерли. |
| 4. | Усыхающие деревья. Усыхание ветвей по всей кроне. Листья мелкие, недоразвитые, бледно-зелёные с жёлтым оттенком. Отмечается ранний листопад. Хвоя повреждена на 60 % от общего количества. Прирост отсутствует. На стволах признаки заселения отсутствуют. |
| 5. | Сухие деревья. Крона сухая. Листьев нет, хвоя жёлтая или бурая, осыпается или осыпалась. Кора на стволах отслаивается или полностью опала. Стволы заселены ксилофагами (обитатели древесины). |

# 2.6. Оценка зелёных насаждений по трёх бальной визуальной шкале.

| 1 балл | Здоровые деревья, без внешних признаков повреждения, величина прироста соответствует норме (состояние хорошее). |
| --- | --- |
| 2 балла | Ослабленные деревья, крона слабо ажурная, отдельные ветки усохли, отмирание коры на отдельных участках (состояние удовлетворительное). |
| 3 балла | Сильно ослабленные деревья, крона изрежена, значительные усыхания ветвей и участки кроны отмерли (состояние неудовлетворительное). |

# 3. Результаты исследования

# 3.1. Результаты исследования автотранспортной нагрузки.

Результаты исследования автотранспортной нагрузки  микрорайоне школы.

Для учёта автотранспортной нагрузки была составлена схема прилегающих к школе улиц. Здание школы по отношению к улицам расположено: 10 метров до улицы Свободы, с незначительным движением транспорта, 45 метров -  улица Западная со средним движением, в 120 метрах улица Карла Маркса с интенсивным движением. На улице Молодая Гвардия движение  закрыто. Учёт автотранспортной нагрузки проводился в 50 метрах от перекрёстка (№ 1,2,3). Результаты автотранспортной нагрузки отражены в таблице.

# Мониторинг оценки автотранспортной нагрузки

| Пост наблюдения | Год, месяц, число и время оценки | Всего автомашин за сутки | Средняя интенсивность движения (авт/час) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | Гр3:24 часа |
| № 1,2,3 | Июнь 2002 года | 1452 | 61 |
|  | Июнь 2003 года | 1620 | 68 |
|  | Июнь 2004 года | 1610 | 67 |
|  | Июнь 2005 года | 1740 | 73 |
|  | Июнь 2006 года | 1796 | 75 |
|  | Средняя величина | 1643 | 68 |

Анализируя данные таблицы общее количество автотранспорта за исследованные промежутки времени (июнь 2002-2006 гг) составило 1643 автомобилей в сутки. Следует отметить, что количество автомобилей за период исследований в целом увеличивается.

С июня 2002 г. по июнь 2003 г. число автомашин за сутки увеличилось на 344, а средняя интенсивность не менее чем на 68 машин.

Июнь 2003г. по июнь 2004 г. – число автомашин значительно уменьшается (на 10 машин), следовательно, снижается интенсивность (на 1 машину).

С июня 2004 г. по июнь 2005 г. снова происходит увеличение автомашин за сутки на 130 единиц, средняя интенсивность увеличивается на 6 машин.

С июня 2005г. по июнь 2006 г. увеличивается количество автомобилей за сутки на 56, средняя интенсивность движения – на 2.

3.2. Результаты расположения школы в сравнении с санитарно-гигиеническими нормами

| Производимые измерения | Полученные результаты | Санитарно-гигиеническая норма, (не менее), м. |
| --- | --- | --- |
| Расстояние от границ школы до промышленных предприятий, магазинов, предприятий быта. | 500 | 50 |
| Расстояние от школы до жилых домов. | 30 | 10 |
| Расстояние от школы до автострады | 120 | 25 (оптимальное 100) |

Анализируя схему пришкольной и результаты расположения школы с санитарно-гигиеническими нормами мы получили следующие результаты. Школа расположена на расстоянии более 500 м. от магазинов и предприятий быта. Расстояние от школы до жилых домов – 30м., а расстояние автострады более 120м., по всем показателям расположение школы соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

3.3. Результаты комплексной оценки экологического состояния пришкольной территории

| Измерения | санитарно-гигиеническая норма | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина защиты | 1,5 6 | 1,8 | 3 | 5 | 1,6 4,5 | 2 5 |
| Площадь | 50 | 50 | 20 | 60 | 46 | 47 |
| Расстояние до деревьев | 10 | 15 | 7 | 46 | 16 | 9 |
| Расстояние до кустарников | 5 | 6 | 4,5 | 46 | 7 | 8 |
| Расстояние между деревьями (уз.) | 5-6 | 4 | 5 | - | 3 | 5 |
| Расстояние между деревьями (широк.) | 8-10 | 9 | 2,5 | 3 | 3,5 | 11 |
| Количество деревьев на 1 га. | 90-150 | 80 | 30 | 45 | 282 | 170 |

Вывод: анализируя данные таблицы, мы обнаружили, что санитарно-гигиеническим нормам расположения защитной полосы соответствуют все 5 участков. По площади деревьев и кустарников по периметру кроны, приходящегося на одного ученика ниже нормы участок №2. Расстояние от школы до деревьев ниже санитарных норм – участки №2 и №5. расстояние от школы до кустарников: санитарным нормам соответствуют участки №1, №4 и №5. Расстояние между узколистными деревьями: соответствуют участки №2 и №5. Расстояние между широколиственными деревьями: соответствуют участки №1 и №5. По количеству деревьев на 1 га. не соответствуют санитарным нормам участки №1, №2 и №3.

3.4. Результаты визуальной оценки растений микрорайона школы

| Порода | № участка | Форма посадок | Диаметр (см) на высоте 1,3 м | Кол – во, шт. | Состояние | Кол-во баллов по шкале виз. оц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | хорошее | удовлетворительное | неудовлетворительное |  |
| 1. Берёза бородавчатая | 1,2,4,5 | д | Рядовая, одиночная | 38 | 194 |  | + |  | 2 |
| 2. Ирга | 4,5 | к | Групповая | 12 | 42 |  | + |  |  | 2 |
| 3. Клён ясенелистный | 1,2,3,5 | д | Рядовая | 30 | 140 |  | + |  | 2 |
| 4. Сирень розовая | 1 - 5 | к | Рядовая и групповая | 23 | 82 |  |  | + | 3 |
| 5. Яблоня китайская | 2,4 | д | Одиночная | 17 | 31 |  | + |  | 2 |
| 6. Смородина золотистая | 2,4,5 | к | Групповая | 1 | 64 |  | + |  | 2 |
| 7. Снежноягодник алый | 2,4 | к | Рядовая | 1 | 70 |  | + |  | 2 |
| 8. Черноплодная рябина | 1,4 | к | Рядовая | 2 | 69 | + | + |  | 2 |
| 9. Акация жёлтая | 1,4 | к | Рядовая | 3 | 64 |  |  |  |  | 1 |
| 10. Листвен- ница сибирская 4 д Групповая 14 12 + 2 11. Ольха серая 4 д Одиночная 13 1 + 1 12. Спирея 5 к Групповая 50 25 + 1 13. Рябина обыкновенная, красная 1,2,4,5 к Одиночная, групповая 31 101 + 2 14. Шиповник 1,2 к Групповая 1 21 + 2 15. Осина 2,4 к Одиночная 14 135 + 2 16. Жимо-лость декоративная 4 к Групповая 1 41 + 2 17.Жасмин 4,5 к Групповая 1 13 + 1 18. Жимо-лость большая 4 к Групповая 1 105 + 1 19. Калина обыкновенная 4 д Групповая 0,5 20 + 2 20. Жимолость каприфоль 4 к Групповая 1 5 + 1 21. Вяз шершавый 5 д Групповая 104 5 + 1 ВСЕГО: 1240 33 % 62 % 5 % |

3.5. Результаты инвентаризации зелёных насаждений

Микрорайон школы был условно разделён на 5 участков. На каждом участке исследовалась древесно-кустарниковая растительность и наносилась на план-схему участка. По трехбалльной шкале визуальной оценки определялось жизненное состояние насаждений. Зелёные насаждения быди обследованы площадью 3190 м2. Общее количество деревьев и кустарников составило 1240 особей, принадлежащим к 21 виду по отношению к антропогенной нагрузке виды распределялись следующим образом.

Результаты оценки по внешним признакам представлены в таблице:

| Состояние | Общее количество | Хорошее | Удовлетворительное | Неудовлетворительное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № участка |  | Кол-во, в % | Кол-во, в % | Кол-во, в % |
| 1 | 141 | 0 % | 86 % | 14 % |
| 2 | 168 | 0 % | 89 % | 11 % |
| 3 | 65 | 0 % | 100 % | 0 % |
| 4 | 715 | 11 % | 61 % | 28 % |
| 5 | 170 | 67 % | 22 % | 11 % |
| ВСЕГО: | 1240 | 15,6 % | 71,6 % | 12,8 % |

Из таблицы видно, что зелёных насаждений находится в хорошем состоянии 15,6 %, в удовлетворительном – 71,6 %, в неудовлетворительном состоянии 12,8 %. Таким образом, можно сказать, что основная масса деревьев и кустарников на территории микрорайона школы находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Газоустойчивые – акация, ольха, спирея, жасмин, жимолость большая, вяз шершавый.

Не газоустойчивые – это кусты сирени розовой, растущие у здания школы и испытывающие сильное антропогенное воздействие со стороны учащихся и местного населения.

Достаточно газоустойчивые – берёза, клён, яблоня, смородина, черноплодная рябина, лиственница, рябина обыкновенная, шиповник, осина, калина обыкновенная, жимолость декоративная, снежноягодник.

3.6. Результаты экспертизыэколого-валеологических условий

пришкольной территории

| № уч-ка | Вид | Кол-во, шт. | Периметр (Р) крон | Общая площадь дер. и куст. | Площадь | Осаждается пыли за летний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уч-ка | Газонов |  |
| 1 | Черноплод. рябина Берёза Сирень Шиповник Рябина Клён Акация ИТОГО: | 50 36 7 18 17 6 7 141 | 3,75 75,5 1 4 4,5 1 0,25 22 | 185,5 270 7 72 76,5 6 1,75 620,75 | 2625 | 96 | 36 10,5 198 3,5 548 кг |
| 2 | Берёза Рябина Осина Шиповник Клён Сирень Яблоня Снежная ягода Смородина ИТОГО: | 6 7 12 3 68 11 11 27 16 161 | 6,25 3 4 6 4,5 3 13 2,25 42 | 37,5 21 48 18 288 33 143 60,75 649,25 | 5000 | 767 | 6 18 2244 16,5 2284,5 кг |
| 3 | Клён Сирень ИТОГО: | 43 21 64 | 20 8 28 | 860 168 1028 | 2350 | 776 | 1419 31,5 1450,5 кг |

| 4 | Акация Лиственница Яблоня Ирга Рябина чп. Рябина Жимолость Жасмин Смородина Осина Жимолость большая Сирень Калина обыкн. Снежная ягода Жимолость каприфоль Ольха серая ИТОГО: | 57 12 20 141 19 74 41 3 3 123 105 17 20 43 5 1 704 | 10 28 12,5 12 5 9 14 5 4,5 4,5 9 8 9 2 8 12 152,5 | 570 336 250 156 740 666 273,5 205 13,5 36 1107 841 180 86 40 12 5511 | 1180 | 1080 | 85,5 141 184,5 25,5 436 кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Берёза бородавчатая Вяз Ирга Сирень розовая Жасмин Клён ясенелистный Рябина красная Смородина Спирея ИТОГО: | 4 5 29 26 10 23 3 45 25 170 | 75 12 4 4 1 9 12 1 6 124 | 300 60 116 104 10 207 36 45 150 1028 | 4160 | 560 | 4 667 кг 26 15 99 811 кг. |
| ВСЕГО: | 1240 | 386 | 8836,75 | 25215 | 3279 | 5530 |

Всего учащихся -508 чел., 2004-05 учебный год.

Количество деревьев на одного учащегося – 2,4

Количество кроны на одного учащегося – 0,75 м2

Количество газона на одного учащегося – 6,45 м2;

Количество поглощённой пыли деревьями – 5530 кг.

С 2003 года в ОСОШ №1 изменилось количество учащихся в связи с появлением ОСОШ №2. Соответственно и изменилось количество деревьев на одного учащегося, количество кроны и количество газона. Результаты сравнения этих изменений представим в таблице:

| Периоды | Количество учащихся | Количество деревьев | Количество деревьев на одного учащегося | Количество кроны на одного учащегося | Количество газона на одного учащегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002-2003гг. | 1018 | 1240 | 1,2 | 0,37 | 3,22 |
| 2004-2005 гг. | 508 | 1240 | 2,4 | 0,75 | 6,45 |
| 2006-2007гг. | 380 | 1240 | 3,3 | 1,0 | 8,6 |

Вывод:  С 2003 года в ОСОШ №1 изменилось количество учащихся

в связи с открытием ОСОШ №2, соответственно произошли изменения в улучшении микроклимата для учащихся и учителей школы. Количество растений на данной территории осталось прежним.

Анализируя данные таблицы, мы выявили, что в 2005/06 учебном году на одного учащегося количество деревьев увеличилось до 3,2,  количество кроны – до 1,015 м2№ количество газонов – до 8,6 м. Произошли улучшения эколого-валеологических условий: за сутки растениями (1240 шт.) восстанавливается кислорода, которого бы хватило на 9 человек. На территории школы в летний день наблюдается умеренная влажность, так как среди растений, произрастающих на территории встречаются лиственница 912 шт., клён 9140 шт.), которые увеличивают влажность воздуха на 70%. Снижение радиационной температуры происходит за счёт следующих растений, произрастающих на территории школы: яблоня – 31 шт., сирень – 82 шт. На территории произрастают виды растений, выделяющих фитонциды: берёза – 194,  акация – 64.

Анализируя данные загазованности и запылённости, мы обнаружили, что наибольшая запылённость приходится на участок №4, где наблюдается наиболее интенсивное движение. В целом, на территории микрорайона школы запылённость незначительна, так как на всех участках имеются виды растений, способных поглощать пыль.

В жаркий солнечный день на участке №1 поглощается до 548 кг. пыли;

на участке №2 поглощается 2284,5 кг. пыли;

на участке №3 поглощается 1450,5 кг. пыли;

на участке №4 поглощается 436 кг. пыли;

на участке №5 поглощается 811 кг. пыли.

Всего в среднем на всех участках поглощается 5530 кг. пыли в летний солнечный день Эти данные приблизительны, так как мы учитывали не все виды растений, которые могут поглощать пыль.

# Заключение

# мониторинго-экспертизы эколого-валеологических условий

# пришкольной территории

По результатам автотранспортной нагрузки на территории микрорайона школы мы обнаружили, что среднее количество автомобилей с июня 2002 по 2006гг. за сутки составило 1643, средняя интенсивность движения – 68 авт./час. Сравнивая результаты за 5 лет, мы обнаружили, что количество автомобилей за сутки увеличилось в среднем на 56, средняя интенсивность движения увеличилась на 2.

По результатам инвентаризации, проводимой на площади 15350 кв.м., на которой произрастают особи, принадлежащие к 21 виду в количестве 1240 особей. На каждом из исследуемых участков состояние зелёных насаждений согласно инвентаризации различно. На 4 участке, где произрастает наибольшее количество деревьев – 704, самый большой процент неудовлетворительного состояния – 28 %. Данный участок прилегает к улице К. Маркса, где больше всего автотранспортная нагрузка, что отразилось на зелёных насаждениях, на участке №5 с общим количеством 170 шт. в хорошем состоянии находится 27%. В неудовлетворительном – 11%. Данный участок прилегает к улице Свободы – автотранспортная нагрузка почти отсутствует. В 2005 г. в Оричевской школе обучалось 508 учащихся.

Анализируя данные таблицы, мы видим, что на одного учащегося приходится  2,4 зелёных насаждений, количество кроны на одного учащегося на всех пяти участках составило 0,74 кв. м.  при норме 50 м. кв., известно, что с 1 м. кв. газоновой травы испаряется до 200 г. Воды, что значительно увлажняет воздух; на одного учащегося приходится 6,45 м. кв., значит на одного учащегося с газона, может испариться более 2115,6 г. воды, что значительно больше нормы.

Количество поглощённой пыли на 1240 зелёных насаждений равно 5530 кг. Среди данных видов наиболее газоустойчивым является участок № 2, где может поглощаться 2284,5 кг. В том числе на клёне может осадиться 2244 кг. На участке №4 может осадиться 436 кг пыли. Этот участок наиболее загазованный, так как он расположен около улицы К. Маркса. В целом в микрорайоне школы запылённость незначительная, так как на всех участках произрастают зелёные насаждения, которые участвуют в очистке воздуха: на участке №1 – клен, акация, № 2,3 – клен, сирень,  №4 – сирень, акация, № 5 – сирень, клен. Которые могут улавливать 70-80% аэрозолей и пыли.

С 2003 года в ОСОШ №1 изменилось количество учащихся

в связи с открытием ОСОШ №2, соответственно произошли изменения в улучшении микроклимата для учащихся и учителей школы. Количество растений на данной территории осталось прежним.

Анализируя данные таблицы, мы выявили, что в 2005/06 учебном году на одного учащегося количество деревьев увеличилось до 3,2,  количество кроны – до 1,015 м2№ количество газонов – до 8,6 м. Произошли улучшения эколого-валеологических условий: за сутки растениями (1240 шт.) восстанавливается кислорода, которого бы хватило на 9 человек. На территории школы в летний день наблюдается умеренная влажность, так как среди растений, произрастающих на территории встречаются лиственница 912 шт.), клён 9140 шт.), которые увеличивают влажность воздуха на 70%. Снижение радиационной температуры происходит за счёт следующих растений, произрастающих на территории школы: яблоня – 31 шт., сирень – 82 шт. На территории произрастают виды растений, выделяющих фитонциды: берёза – 194,  акация – 64.

Анализируя данные загазованности и запылённости, мы обнаружили, что наибольшая запылённость приходится на участок №4, где наблюдается наиболее интенсивное движение. В целом, на территории микрорайона школы запылённость незначительна, так как на всех участках имеются виды растений, способных поглощать пыль.

В жаркий солнечный день на участке №1 поглощается до 548 кг. пыли;

на участке №2 поглощается 2284,5 кг. пыли;

на участке №3 поглощается 1450,5 кг. пыли;

на участке №4 поглощается 436 кг. пыли;

на участке №5 поглощается 811 кг. пыли.

Всего в среднем на всех участках поглощается 5530 кг. пыли в летний солнечный день. Эти данные приблизительны, так как мы учитывали не все виды растений, которые могут поглощать пыль.

По результатам экспертизы эколого-валеологических условий, мы обнаружили, что произошли благоприятные изменения микроклимата для учащихся и учителей, так как произошло сокращение количества учащихся. Экспертная оценка условий ближайшего окружения детей (пришкольная территория) имеет положительную динамику с изменением течения времени в 2002/06гг.

Список литературы

- Ашихмина Т.Я. «Экология родного края» [Текст]: учебное пособие для учащихся и учителей школ; Т.Я. Ашихмина – Киров, 1996 г. С 715.

- Ашихмина Т.Я. «Морадыково на Вятке» [Текст]: материалы научных исследований; Т.Я. Ашихмина – Киров, 2005 г. С 162.

- Алексеев С.В. «Экология» [Текст]: учебное пособие для учащихся 9 класс средней школы; С.В. Алексеев – Санкт Петербург, 1999 г. С 237.

- Алексеев С.В. «Экология» [Текст]: Учебное пособие для учащихся 10-11 класс средней школы; С.В. Алексеев – Санкт-Петербург, 1999 г. С 237.

- Батуев Л.С. «Большой биологический справочник» [Текст]: справочник для школьников и поступающих в ВУЗы; Л.С. Батуев – Москва – «Дрофа», 2002 г. С 668.

- Иванова Н.Г. «Экология» [Текст]:книга для учителя из серии «Я иду на урок»; Иванова Н.Г. – Москва – «Первое сентября», 2002 г. С 126.

- Криксунов Е.А. «Экология» [Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений; Е.А. Криксунов – Москва – «Дрофа», 1995 г. С 240.

- Мамедов Н.М. «Экология» [Текст]: учебное пособие для 9-11 классов; Н.М. Мамедов – Москва – «Школа Пресс», 1996 г. С 462.

- Зверев А.Т. Экологические игры. – М..: Дом педагогики, 1998.

- Организация экологических исследований учащихся/Сост. Г.С.Петрищева. – Бийск: НИЦ БиГПИ, 1999.

- Самкова В.А. Экологический практикум «Город, в котором я живу» // Биология в школе.- Москва, 2002. № 5.- (учителю экологии № 3).

- Самкова В.А. Экологический практикум « Город, в котором я живу» // Биология в школе. Москва, 2003. - № 3. – (учителю экологии № 3).

- Школьный экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие / Под. Ред. Т.Я. Ашихминой. – М..: АГАР, 2000г.